SUBSOLADOR E ADUBADOR AGROFLORESTAL BIZMAQ BG 1100 H

Acoplado ao trator pela barra de tração com 02 pneus 1000 x 20 recauchutados no modelo agrícola para deslocamento e manobras.

Recomendado para:

Subsolar a uma profundidade média de 55 cm, preparar o solo na linha de plantio em áreas de implantação e reforma e adubar com 01 tipo de insumo em filete contínuo com profundidade média de 15 a 25 cm.

Opções de dosagens de insumos: De 0 a 800 kg/ha

Equipado com:

01 - Chassi e pernas do eixo de transporte fabricados em perfil dobrado de 12.5mm de espessura com reforço interno em chapa de 19mm.

02 - Engate cabeçalho fabricado em chapa de aço carbono com 25mm de espessura e distorcedor em barra redonda 1045 com 63,5mm de diâmetro com porca para facilitar a substituição.

03 - Limitador de giro no engate cabeçalho para diminuir o risco de tombamento.

04 - Pino fusível no engate cabeçalho para diminuir a chance de avarias no implemento e no trator.

05 - Corrente de segurança de 5/8” com 1000mm de comprimento fixada no suporte do engate.

06 - Disco de corte com 34 polegadas de diâmetro e 12mm de espessura em aço carbono temperado.

07 - Suporte do mancal do disco de corte com regulagem de altura.

08 - Mancal do disco de corte com 06 rolamentos e 06 parafusos de roda MB com 20mm de diâmetro.

09 - Eixo de transporte em aço carbono 1045 com 120 mm de diâmetro.

10 - Mancais bipartidos do eixo de transporte com buchas de desgaste.

11 - Duas pontas de eixo dos cubos de roda fixadas por porcas, para facilitar a substituição.

12 - Dois cubos de roda com 06 parafusos de roda MB com 20mm de diâmetro.

13 - Duas rodas com anel (Arinho) para facilitar a troca de pneus e permitir a instalação de pneus com duplagem.

14 - Dois pneus 1000 x 20 com duplagem.

15 - Cilindro hidráulico do eixo de transporte com rótulas nos olhais para aumentar a vida útil da haste e gaxetas.

16 - Calço de nylon na haste do cilindro, para regular a profundidade da haste subsolagem.

17 - Mangueiras hidráulicas para cilindro de transporte e motor do dosador de insumos com engate rápido nas pontas.

18 - Depósito de insumos com capacidade para 1100 litros, fabricado em chapa de aço carbono com 3mm de espessura com reforço na base para diminuir o risco de avarias.

19 - Tubo SCH 40 com 60mm de diâmetro instalado sobre bordas do depósito para aumentar a resistência contra impacto.

20 - Lona reforçada viniforte para cobrir o depósito de insumos com cordas elásticas de amarração.

21 - Peneiras no orifício de abastecimento fabricadas em tela de aço carbono galvanizada a fogo no fio 12 em malha de 12,5mm para evitar que impurezas danifiquem o dosador de insumos e altere a dosagem.

22 - Fura bag instalado no depósito de insumos.

23 - Registro no orifício de saída de insumos que permite a remoção do dosador mesmo com insumos no depósito.

25 - Plataforma de abastecimento dentro das normas de segurança.

24 - Haste de subsolagem no modelo positiva que permite subsolar em média a 55cm de profundidade, construída em chapa de aço carbono 1045, revestida em solda dura para aumentar a vida útil, equipada com ponteira de desgaste substituível.

25 - Bica de insumos com regulagem de profundidade de 15 a 25cm fixada atrás da haste de subsolagem.

26 - Dosador de insumos FertiBizmaq 290 fabricado em tubo de aço inox no modelo rosca transportadora.

28 - Motor hidráulico equipado com válvula reguladora de fluxo para ajustar a dosagem de insumos.

29 - Grade pantográfica com 08 discos recortados de 20” com 6mm de espessura  para preparo do solo na linha de plantio;

30 - Mancais da grade destorroadora com lubrificação a óleo e base de fixação com 4 parafusos 5/8”.

31 - Aivecas fabricadas em aço carbono com 16 mm de espessura, fixadas na haste de subsolagem por parafusos com regulagem de altura, articuladas por molas espirais para remover resíduos e torrões das linhas de plantio.

32 - Tubos condutores de óleo hidráulico fabricado em aço carbono fixados sobre do chassi para diminuir o comprimento das mangueiras hidráulicas e avarias no sistema.

Dimensões:

5000 mm de comprimento x 2300 mm de largura x 3000 mm altura

Peso bruto: 2.500 kg

Potência mínima sugerida: 160 cv - Trator 4x4